Генеральный план строительства

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1.	Часть «Организация строительства» Физкультурно-оздоровительного комплекса в с.  Порецкое разработана в соответствии  со следующими инструкциями, нормативами, рекомендациями и пособиями:

- СНиП  12.03.01  и -  «Безопасность труда в строительстве»; 12.04.02

- СНиП 3.01.03.84     -  «Геодезические работы в строительстве»;

- СНиП 12-01-2004   -  «Организация строительства»;

- СНиП 1.04.03-85*«Нормы продолжительности строительства и часть 2 задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 21-01-97*     -   Пожарная безопасность зданий и сооружений

- Расчетные нормативы, показатели для составления проектов организации строительства ЦНИИОМШ Госстроя СССР;

- Эталон проекта организации строительства, разработанные ЦНИИОМТП Госстроя

- Пособие по проектированию, организации строительства и ЦНИИОМТП Госстроя

1.2.	Исходными    данными    для    разработки    части     "Организация строительства» служат:

а) задание на проектирование;

б) архитектурно-строительная часть проекта;

в) сводка затрат со сводной сметой;

г) исходные данные подрядной строительной организации.

д) наружные сети.

2. Краткая характеристика строительства

2.1. Сведения общего характера, данные о природных условиях, рельефа, грунтах и особых условиях приведены в пояснительной записке архитектурно-строительной части проекта, том 1.

2.2.Срок строительства данного объекта по расчету в соответствии с СНиП 1.04.03-85* часть 2 составит 14 мес, в том числе подготовительный период 2 мес.

2.3.Строительство данного объекта будет осуществлять организация, имеющая лицензию на выполнение строительно-монтажных и специальных работ.

2.4. Разбивка осей данного объекта производится по чертежу ГП 2, заказ №      , инвентарный №

2.5.Доставка местных строительных материалов выполняется согласно транспортной схемы, установленной для промышленно-гражданского строительства и Сборника сметных цен на перевозки грузов для строительства, утвержденных постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 июня 1981 года № 116.

2.6.3дания имеют следующую конструктивную характеристику:

1.Фундаменты - ленточные, столбчатые.

2. Стены - кирпичные; панельные трехслойные «Сэндвич»

3. Перегородки – кирпичные

4. Перекрытия - сборные железобетонные плиты, фермы

5. Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки

Типовой проект - индивидуальный

Этажность - 1 (бассейн); 3 - административный корпус

Строительный объем, м3 - 13152,2

Общая площадь, м2 - 1015,0

Площадь застройки, м2 - 1415,0

Площадь участка, га — 0,4383

Наибольший вес конструкций, т - 5,0

Площадь покрытий, м2 - 1570

Площадь озеленения, м2 - 1580

Сметная стоимость объекта - 88 ,0 млн. руб.

3. Календарный план строительства.

3.1.Полная сметная стоимость строительства объекта составит — 88,0 млн. руб., в том числе:

Строительные работы - 78,0 млн. руб.

Монтажные работы — 43,0 млн. руб.

Оборудование и производственный инвентарь — 4,0 млн. руб.

3.2.Общий срок строительства данного объекта составит   14 мес., в т.ч. подготовительный период - 2 месяца.

Начало строительства 1 год I квартал (условно).

Окончание строительства 2 года I квартал.

З.З.Распределение капвложений и строительно-монтажных работ в тыс. руб. и в % от сметной стоимости объекта приведено в нижеследующей таблице:

| Наименование | 1 год | 2 год |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность строительства в месяцах | 12 | 2 |
| Распределение в % | 84 86 | 16 14 |

- До начала подготовительного периода заказчик, в соответствии со своими поставками обязан обеспечить подрядчика материалами, изделиями, оборудованием.

- При строительстве хозяйственным способом все обязанности возлагаются на заказчика.

а. Ведомость объемов строительно-монтажных и специальных работ

| Наименование работ | Единмзм | Всего по стр-ву |
| --- | --- | --- |
| НЭС Прокладка труб БИТ - 100 | м | 4 |
| Прокладка кабеля АА Бл 660 | м | 180 |
| - -«- -трубы электросварной | м | 4 |
| НВК. Водопровод .Прокладка ст. футляра |  | _ |
| Прокладка труб полиэтиленовых | м | 30 |
| Устройство колодца | шт | 1 |
| Канализация Прокладка футляра | м | 15 |
| Прокладка труб чугунных | м | 27 |
| Устройство колодца | шт | 3 |
| Обшесгооительные работы |  |  |
| Разработка грунта бульдозером | 1000м3 | 2,09 |
| —«—экскаватором |  | 5,1 |
| --«--вручную | — | 1,2 |
| Планировка площадей | _ | 1,8 |
| Устройство оснований песчаных | м3 | 219,4 |
| Укладка блоков фундаментов | 100 шт | 0,63 |
| Установка блоков стен подвалов | 100шт | 9,64 |
| Устройство ж/б фундаментов | 100м3 | 2,36 |
| Кладка стен из кирпича | м3 | 893,59 |
| Гидроизоляция горизонтальная | 100 м2 | 17,70 |
| —«— боковая обмазочная |  | 13,29 |
| Устройство оснований щебеночных | м3 | 2Д |
| --«--покрытий бетонных | 100м2 | 29,65 |
| Наружная отделка | . | 2,51 |
| Установка панелей перекрытий | 100шт | 4,06 __, |
| —«— | 100м3 | 4,72 |
| Устройство покрытий мозаичных | 100м2 | 17,44 |
| Монтаж каркасов | тн | 104,92 |
| --«--стеновых ригелей | — | 34,99 |
| —«—кровельного покрытия | 100м2 | 18,1 |
| Кладка перегородок | 100 м2 | 11,8 |
| Укладка перемычек | 100шт | 0,72 |
| Укладка балок | 100шт | 0,12 |
| Монтаж связей | тн | 36,76 |
| Теплоизоляция | MJ | 144,36 |
| --«--керамзитом | - | 108,61 |
| Пароизоляция | 100м2 | 4,75 |
| Устройство кровли из наплавляемых материалов | — | 5,1 |
| --«--мелких покрытий | — | 0,81 |
| Установка блоков оконных | — | 0,26 |
| Витражей | - | 9 |
| Блоков дверных | - | 2,22 |
| Изоляция ПВХ | - | 18,27 |
| Устройство покрытий ленолеумных | - | 6,73 |
| Плиток керамических | - | 8,65 |
| Лаг | - | 7,2 |
| Теплозвукоизоляция | м.куб. | 62,0 |
| Устройство покрытий, дощатых | 100 м.куб. | 7,2 |
| Огнезащита | 1000 м.куб. | 0,71 |
| Отделочные работы | 100 м.куб. | 150,48 |
| Обшивка стен асбестоцементными листами | - | 1,46 |
| Устройство стен и днищ | 100 м.куб. | 1,52 |
|  | Ед. изм. |  |
| Наименование работ |  | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 |
| НЭС Труба БНТ- 100 | м | 4 |
| Кабель ААБбл 660. | - | 180 |
| Труба электросварная д. 100*2 | - | 4 |
| НВК. Водопровод |  |
| Труба полиэтиленовая ПЭ 63 8ДЯ-17,6 д. 110 | 30 |
| Колодец ж/б д.2000 шт. | 1 |
| Канализация Футляр стальной 427x6 м | 15 |
| Труба чугунная ТЧК-200 | м | 27 |
| ТЧК-150 | _ | - |
| Колодец д. 1000 | шт | 3 |
| Общестроительные работы |  |  |
| Песчаное основание | м3 | 219,4 |
| Блоки фундаментов | 100шт | 0,63 |
| --«—стен подвалов | — | 9,64 |
| Железобетонные фундаменты | 100 м3 | 2,36 |
| Кладка стен кирпичных | мЗ | 839,59 |
| --«—перегородок | 100м2 | 11,8 |
| Основания щебеночные | м3 | 2,1 |
| Покрытия бетонные | 100 м2 | 29,65 |
| Наружная отделка | — | 2,51 |
| Панели перекрытий | 100шт | 4,06 |
| ---«— | 100м3 | 4,72 |
| Покрытия мозаичные | 100м2 | 17,44 |
| Каркас | тн | 104,92 |
| Ригели | - | 34,99 |
| Кровельное железо | 100м2 | 18,1 |
| Перемычки | 100шт | 0,72 |
| Балки |  | 0,12 |
| Связи | тн | 36,76 |
| Керамзит | м3 | 108,61 |
| Наплавляемые материалы | 100 м2 | 5,1 |
| Мелкие покрытия | — | 0,81 |
| Блоки оконные | — | 0,26 |
| -«- дверные | - | 2,22 |
| Витражи | — | 9 |
| пвх | — | 18,27 |
| Линолеум | — | 6,73 |
| Плитка керамическая | 100 м.куб. | 8,65 |
| Лаги | - | 7,2 |
| Покрытия дощатые | - | 7,2 |
| Отделочные работы | - | 15,48 |
| Асбестоцементные листы | - | 1,46 |
| Стены и днища | 100 куб.м | 1,52 |

б. Ведомость потребности

План благоустройства и озеленения.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в с. Порецкое ЧР расположен на территории школы и через наземный переход пристраивается к новой школе (с частичной разборкой старой).

Подъезд к нему осуществляется по существующим проездам как с ул. Социалистической, так и с ул. Комсомольской. Так как физкультурно-оздоровительным комплексом с бассейном будут пользоваться не только жители села, но и всего района, перед главным входом устраиваются гостевые автостоянки: на 10 автомашин и на 14 автомашин.

Перед входом в здание устанавливаются скамьи и урны, а также устраиваются цветники из многолетников. Вся свободная от застройки и покрытий территория озеленяется путем посадки деревьев и кустарников, а также путем устройства газонов.

Ассортимент деревьев и кустарников подобран с учетом их декоративных, экологических и гигиенических свойств.

Вдоль главного фасада вблизи от гостевых автостоянок высаживается ряд лиственниц (очищающих воздух), со стороны спортядра - кустарник в группах, для чего используется сирень обыкновенная.

Технико-экономические показатели даны в границах благоустройства на листе 1.

План покрытии.

Проектом предусматривается благоустройство подъезда и подходов. Существующий подъезд расширяется до 5,5 м в районе гостевых автостоянок.

Подъезды с автостоянками и подходы приняты асфальтобетонными.

Конструкция покрытий принята с учетом климатических и грунтовых условий) опыта строительства и эксплуатации.

План организации рельефа.

План организации рельефа разработан на основе исполнительной топосъемки, представленной заказчиком, методом проектных (красных) горизонталей. Проектные горизонтали даны через 0,2 м; черные - в точках.

Уклоны к подъездам и тротуарам соответствуют нормам.

«Посадка» здания физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном осуществляется с максимальным сохранением. рельефа с учетом планировочной.

# Text boxes

Данный обще площадочный строй генплан разработан на возведение надземной части здания с учетом расположения временных зданий, дорог, сооружений и площадок для складирования материалов.

Организацию строительно-монтажных работ рекомендуется выполнить в следующей последовательности:

-Заказчик выполняет работы по подготовке стройплощадки и сдаче ее по акту генподрядной организации;

-Подрядчик после приемки от заказчика по акту, строительной площадки приступает к выполнению работ по подготовительному и основному периодам строительства. Въезд и выезд со стройплощадки осуществляется по существующим, а/дорогам, показанным на строительном генеральном плане селе Порецкое.

Транспортировка строительных материалов, изделий, конструкций и т.п. осуществляется а/транспортом. Разгрузка а/транспорта на стройплощадке осуществляется кранами, в зоне действия которых он находится.

Вертикальную планировку участка рекомендуется выполнять комплектом машин в составе:

бульдозер марки     Д-606

экскаватор марки    ЭО-3322А

автогрейдер марки   ДЗ-31

Этим же комплектом машин рекомендуется выполнять работы по отрывке котлована под здания и сооружения.

Отвозка грунта со стройплощадки осуществляется автотранспортом, марка и грузоподъемность которого дана в таблице по 7 главе пояснительной записки ПОС.

Монтаж подземной части здания рекомендуется возводить с помощью гусеничного крана РДК25Л.

Монтаж надземной части здания рекомендуется возводить с помощью гусеничного крана РДК 25.1.

Уплотнение грунта при обратной засыпке пазух рекомендуется вести с помощью трамбовки Д-471

Укладку трубопроводов, лотков каналов для тепловых сетей, ж/б изделий, колодцев и т.п. рекомендуется выполнить с помощью кранов

Устройство дорог и дорожного покрытия проездов, тротуаров рекомендуется выполнять комплектом машин в составе:

бульдозер Д-606

автогрейдер ДЗ-31

каток самоходный ДУ-49А

асфальтоукладчик Д-150.

На случай пожара предусмотреть пожарный гидрант или площадку для установки металлической емкости для воды объемом (216 м.куб.).